| Поставка высоковольтного энергооборудования и запасных частей со склада |
| --- |
| г. Екатеринбурга и под заказ на условиях предпоставки |
| или 30% предоплаты. |
| Список оборудования для поставки запасных частей и ремкомплектов. |
| 1. Выключатели масляные: |
| ВМТ-110-1250/25; ВМТ-220-1250/40; МКП-110-630/1000; МКП-35-1000; У-110-2000/40; |
| У-200-2000/2; У-110-2000/50; ВМПЭ-10-630/1600; ВМГ-133; ВМГ-10; МГГ-10-45/63; |
| ВКЭ-М-10-30/1600; С-35-630; ВПМ-10. |
| 2. Привода: ППрК 1400-1800; ПЭ-11; ПЭВ-11; ПП-67; ПС-10; ШПЭ-12;31;33;38;44;46. |
| 3. Контакты втычные к ячейкам 5630-1600А: |
| КРУ-2-10; К-12; К-13; К-37; К-59; на выключатели ВМПЭ; ВКЭ; ВПМ; ВМГ; ВМПП; ВМП. |
| 4. Катушки включения и отключения к приводам: |
| ППрК 1400-1800; ПЭ-11; ПЭВ-11-12;ПП-67; ПС-10; ШПЭ-12;31;33;38;44;46. |
| 5. Ремкомплекты РТИ к масляным выключателям и трансформаторам. |
| 6. Трансформаторы силовые ТМ, ТМГ,ТМЗ. |
| 7. Трансформаторы измерительные. |
| 8. Разъединители РВО, РВЗ, РВФЗ, РЛНД, РНДЗ, РДЗ. |
| 9. Вводы высоковольтные 110 кВ |
| 10. Выключатели элегазовые ВГТ-110, ВГУ-110 |
| 11. Производим: |
| Вводы полимерные ВКП-35 (С-35; ВТ-35; МКП-35; ВМ-35; ВБЭТ-35) |
| Вводы фарфоровые ВВФ-35 (С-35; ВТ-35; МКП-35; ВМ-35; ВВС-35; ВБЭТ-35) |
| Масляные выключатели и оборудование в наличие на складе: |
| ВМПЭ-10-630 | ВПМ-10-630 | ВК-10 | ВМТ-110 |
| ВМПЭ-10-1000 | ВПМ-10-1000 | ВКЭ-10 | МГГ-10 |
| ВМПЭ-10-1600 | ВМГ-10 | С-35-630 | ПП-67 |
| ВМПЭ-10-3150 | ВМГ-133 | МКП-35 | ПЭ-11 |
| Разрядники РВС; РВО |

з/п к масляным выключателям

ВМПЭ-10 (ВМП-10К)

| № п/п | Наименование | Чертёж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая связь (1600) | 5БП 505 089-01 |  |
| 2 | Гибкая связь (630-1000) | 5БП 505 089 |  |
| 3 | Изолятор | 8БП 720 053 |  |
| 4 | Камера (20КА 1600) | 5БП 740 234 |  |
| 5 | Камера (20КА 630 1000) | 5БП 740 233 |  |
| 6 | Камера (31,5КА 1600) | 5БП 740 240-01 |  |
| 7 | Камера (31,5КА 630 1000) | 5БП 740 240 |  |
| 8 | Камера (ВМП 10К 630, 1000) | 5БП 740 032 |  |
| 9 | Кольцо | 8СЯ 217 000 |  |
| 10 | Ламель 1000 | 5БП 572 011-01 |  |
| 11 | Ламель 1600 | 5БП 572 009 |  |
| 12 | Ламель 630 | 5БП 572 011 |  |
| 13 | Наконечник м/к 1600 | 8БП 4216 002 |  |
| 14 | Наконечник м/к 630 1000 | 8БП 426 001 |  |
| 15 | Прокладка нижней крышки | 8БП 371 018 |  |
| 16 | Прокладка уплотнительная | 8БП 155 538 |  |
| 17 | Прокладка уплотнительная | 8БП 372 018 |  |
| 18 | Прокладка уплотнительная | 8БП 372 281 |  |
| 19 | Пружина | 8БП 281 144 |  |
| 20 | Стержень 1000 | 8БП 173 618 |  |
| 21 | Стержень 1250 | 5БП 540 512-01 |  |
| 22 | Стержень 1600 | 5БП 540 514-01 |  |
| 23 | Стержень 630 | 8БП 173 618 |  |
| 24 | Стержень 630, 1000 | 5БП 540 512 |  |
| 25 | Стержень 630, 1000 | 5БП 540 514 |  |
| 26 | Стержень ВМП-10К 1250 | 5БП 540 166 |  |
| 27 | Стержень ВМП-10К 630, 1000 | 5БП 540 110 |  |
| 28 | Стержень направляющий 1000 | 8БП 173 629-01 |  |
| 29 | Стержень направляющий 1600 | 8БП 173 629-02 |  |
| 30 | Стержень направляющий 630 | 8БП 173 629 |  |
| 31 | Токоотвод 1250 | 5БП 587 010 |  |
| 32 | Токоотвод 630, 1000 | 5БП 587 009 |  |
| 33 | Трубка стеклянная | 8БП 724 124 |  |
| 34 | Привод ПЭ-11 |  |  |
| 35 | КБО А | 5СЯ 551 039 02 |  |
| 36 | КБВ | 5БП 551 094 01 |  |
| 37 | Контакт розеточный 630А | 5БП 551 755 |  |
| 38 | Контакт розеточный 1600А | 5БП 551 755-03 |  |

Запасные части к ВКЭ-10

| № п/п | Наименование | Чертёж |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера дугогасительная | ВИЕЮ 686.425.001(-01) |
| 2 | Катушка включения | ВИЕЮ 685.421.008 (003) |
| 3 | Катушка отключения | ВИЕЮ 685. 452.002-03 (-02) |
| 4 | Контакт розеточный | ВИЕЮ 685.122.002 (-03) |
| 5 | Контакт втычной (Ф=36 мм) | 5КА 551.083 |
| 6 | Контакт втычной (Ф=24 мм) | 5КА 551.136 |
| 7 | Корпус механизма | 5КА 003.022 |
| 8 | Ламель | 5КА 572.010 |
| 9 | Мезанизм | 6КА 710.058-02 |
| 10 | Механизм свободного расцепления | ВИЕЮ 303.355.003 |
| 11 | Обойма в сборе со стержнями | ВИЕЮ 301.541.003 (-01,-03,-05) |
| 12 | Основание | ВИЕЮ 753.183.001 |
| 13 | Полюс выключателя |  |
| 14 | Привод ПЭ-1 | ВИЕЮ 303.429.006 (-01) |
| 15 | Прокладка | 8КА 371.053 (089,111,091,094,092,035) |
| 16 | Стержень | ВИЕЮ 685.174.010 |
| 17 | Токоотвод | ВИЕЮ 685.123.004 (-01,-02,-03) |
| 18 | Тяга изоляционная | 5ВУ 234.022 |
| 19 | Указатель (стекло М/У) | 8КА 441.032 |
| 20 | Камера дугогасительная | 5КА 740.041 |
| 21 | Стержень | 5КА 540.039 (-01) |
| 22 | Толкатель | ВИЕЮ 713.343.001 |
| 23 | Цилиндр | 8КА 770.095 (097) |
| 24 | Цилиндр | 5КА 268.043.02 |

| № п/п | Наименование | Чертеж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера дугогасительная | 5ВУ 740.000 |  |
| 2 | Контат розеточный | 5ВУ 551.032 |  |
| 3 | Контакт розеточный | 5ВУ 551.096 |  |
| 4 | Ламель м/к | 5ВУ 572.002-02 |  |
| 5 | Ламель м/к | 5ВУ 572.002.1 |  |
| 6 | Наконечник м/к | 5ВУ 551.021 |  |
| 7 | Пружина розет. контакта | 8ВУ 281.000 |  |
| 8 | Связь гибкая | 8ВУ 505.001 |  |
| 9 | Связь гибкая | 8ВУ 505.001-01 |  |
| 10 | Связь гибкая | 8ВУ 505.002 |  |
| 11 | Связь гибкая (розет.конт.) | 8ВУ 505.010 |  |
| 12 | Стекло маслоуказателя | 8ВУ 175.008 |  |
| 13 | Стержень токоведущий с м/к | 5ВУ 540.007 |  |
| 14 | Тяга стеклотекстолитовая | 5ВУ 234.020 |  |

ВМГ-133

ВМГ-10

| № | Наименование | Чертеж |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камера | 5ВУ 740.008 |
| 2 | Ламель м/к | 5ВУ 572.004 |
| 3 | Наконечник м/к | 5ВУ 551.021 |
| 4 | Связь гибкая 1000А | 5ВУ 505.023 |
| 5 | Связь гибкая 630А | 5ВУ 505.024 |
| 6 | Связь гибкая (розет.конт.) | 5ВУ 505.024 |
| 7 | Стержень токоведущий м/к | 5ВУ 540 007 |

Масляный выключатель ВПМ-10-20/630 УЗ

Тип выключателя определяется применяемым в его управлении приводом: для выключателей типа ВПМ-10 применяются приводы электромагнитные постоянного тока типа ПЭ-11 или пружинные приводы типа ПП-67; для выключателей типа ВПМП-10 применяются пружинные приводы ППО-10. Каждый тип выключателей имеет несколько типо-исполнений в зависимости от величины номинального тока, места присоединения привода. Выключатели изготовлены в климатическом исполнении У категории размещения 3 и 2 - выключатели серии ВПМ-10 и категории размещения 3 - выключатели типа ВПМП-10 и предназначены для работы в следующих условиях: высота над уровнем моря - до 1000 м; температура окружающего воздуха - от минус 25 до +40 и +35°С соответственно. При более низкой температуре необходимы подогревательные элементы в КРУ или помещении РУ, которые должны обеспечивать подогрев воздуха не ниже вышеуказанной температуры на все время работы выключателей; относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 80% при температуре +20°С; окружающая среда взрыво- и пожаробезопасная, содержание пыли и газов не должно превышать норм для атмосферы типа II по ГОСТ 15150. Выключатели должны встраиваться в металлические негерметичные оболочки (камеры) комплектных распределительных устройств.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

| Серия, тип, марка | Габаритные размеры, мм | Вид присоединения привода | Применяемость в ячейке |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЭ-11, ПП-67 | ППО-10 |  |
| ВПМ-10-20/630УЗ ВПМ-10-20/1000УЗ | 700x515x1050 | среднее среднее | - | бетонная, КСО-285 бетонная, КСО-285 |
| ВПМ-10-20/630У2 ВПМ-10-20/630УЗ ВПМ-10-20/1000УЗ | 700x528x1050 | среднее левое боковое левое боковое | - | КРУН бетонная бетонная |
| ВПМ-10-20/630УЗ ВПМП-10-20/1000УЗ | 700x515x1050 | правое боковое | среднее | бетонная, КСО-285 бетонная, КСО-285 |

ВПМ-10

| Изолятор проходной в сборе (1000А) | ВЕЮИ.686.154.002-01 |
| --- | --- |
| Изолятор проходной в сборе (630А) | ВЕЮИ.686.154.002 |
| Камера дугогас. | ВЕЮИ.686.424.003 |
| Камера дугогас. с цилиндром | ВЕЮИ.686.154.001 |
| Кольцо (розеточн. контакта) | ВЕЮИ.711.171.003 |
| Контакт розеточный (без нижн. крышки) | Описание отсутствует |
| Контакт розеточный (в сборе с нижн. крышкой) | ВЕЮИ.685.161.001 |
| Ламель | ВЕЮИ.685.175.001 |
| Манжета | ВЕЮИ.754179.001 |
| Маслоуказатель | 6СЯ.349.003 |
| Наконечник | Описание отсутствует |
| Прокладка | ВЕЮИ.754.152.012 |
| Прокладка (маслоуказателя) | ВЕЮИ.754152.013-02 |
| Прокладка маслосливного отверстия | ВЕЮИ.754.152.016 |
| Прокладка ниж. фланца | ВЕЮИ.754.152.019 |
| Пружина | ВЕЮИ.753.513.001 |
| Рычаг изоляционный (тяга) | ВЕЮИ.743.125.006 |
| Связь гибкая (1000А) | ВЕЮИ.757.443.001 |
| Связь гибкая (630А) | ВЕЮИ.757.443.002 |
| Связь гибкая (розет. контакт) | ВЕЮИ.757.443.003-01 |
| Стержень в сборе с гибкой связью (1000А) | Описание отсутствует |
| Стержень в сборсе с гибкой связью (630А) | Описание отсутствует |
| Стержень подвижный | ВЕЮИ.685.174.002 |
| Цилиндр распорный | ВЕЮИ.713.454.001 |

МГГ-10

| № п/п | Наименование | Чертеж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гибкая связь (розет. конт) | 8ВУ 505.011 |  |
| 2 | Гибкая связь (розет. конт) | 8ВУ 505.011-01 |  |
| 3 | Гибкая связь | 5БП 505.089 |  |
| 4 | Камера дугогасительная | 5БП 740.144 |  |
| 5 | Катушка вкл. | 5ВУ 520.020 |  |
| 6 | Катушка откл. | 5ВУ 520.056 |  |
| 7 | Контакт розеточный | 5БП 551.385 |  |
| 8 | Ламель | 8ВУ 572.007 |  |
| 9 | Ламель | 8ВУ 572.009 |  |
| 10 | Ламель (розет.конт.) | 5БП 572.014 |  |
| 11 | Наконечник (м/к) | 5ВУ 551.010 |  |
| 12 | Нож | 8БП 566.001 |  |
| 13 | Привод ПЭ-21 | 3ВУ 013.000 |  |
| 14 | Стержень | 5БП 540.012 |  |

| Масляный выключатель С-35 С-35М-630-10 Выключатель высоковольтный трехполюсный С-35М-630-10 предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц (60 Гц) напряжения 35 кВ на открытых частях станции, подстанций. |
| --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
| Камера дугогасительная | 5СЯ.740.169 |
| Контакт неподвижный | 5БП.551.726 |
| Маслоуказатель | 6ЛЖ.349.001 |
| Перемычка | 5БП.585.145 |
| Штанга | 5БП.743.093 |
| Ремкомплект РТИ С-35 | РТИ С-35 |
| Штанга | 5СЯ.075.000 |
| Штанга | 5БП.743.093 |
| Уплотнение бака | Уплотнение бака С-35 |
| ТЭН-60А13/0,4 | ТЭН-60А 13/0,4 |
| Трубка стеклянная | 8БП.771.213 |
| Пружина | 8БП.281.737 |
| Пружина | 8БП.281.736 |
| Прокладка | 8СЯ.766.128 |
| Прокладка | 8СЯ.766.004 |
| Прокладка | 5СЯ.760.000 |
| Прокладка маслоуказателя | 5СЯ.155.022 |
| Кольцо маслоуказателя | 8БП.370.048 |
| Кольцо маслоуказателя | 8БП 370.780 |
| Маслоуказатель | 6БП.349.105 |
| Катушка отключения | 5СЯ.520.302-02 |
| Катушка отключения | 5СЯ.520.302-10 |
| Катушка включения | 5БП.522.301-08 |
| Катушка включения | 5БП.522.301.11 |
| Катушка включения | 5БП.522.301-10 |
| Ввод полимерный | ВКП-35 |
| Ввод фарфоровый | ВВФ-35 |
| Буфер | 5СЯ.287.007 |

Выключатель высоковольтный трехполюсный типа ВТ-35-630-12,5 (ТУ 16-520.165-75) Выключатель высоковольтный трехполюсный типа ВТ-35-630-12,5 предназначен для коммутации высоковольтных цепей переменного тока напряжением 35-40,5 кВ в нормальном режиме работы установки, а также для автоматического отключения этих цепей при коротких замыканиях и перегрузках, возникающих при нормальных и аварийных режимах. Выключатель может работать с электромагнитным приводом ШПЭ-11 или пружинным ПП-67.

| Технические характеристики |
| --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 35 |
| Наибольшее рабочее напряжение кВ, | 40,5 |
| Номинальный ток, А | 630 |
| Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |
| Номинальный ток включения, кА |  |
| эффективное значение периодической составляющей | 12,5 |
| амплитудный | 31 |
| Собственное время отключения при номинальном напряжении, не более, с: |  |
| с приводом ШПЭ-11 | 0,06 |
| с приводом ПП-67 | 0,12 |
| Масса, кг | 750 |
| Габариты, мм | 1930 х 924 х 1940 |
| Установочные размеры, мм | 1795 х 860 |

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
| --- | --- |
| Траверса | ВИЕЦ.685111.002 |
| Цилиндр | ВИЕЦ.716171.001 |
| Пластина | ВИЕЦ.711192.005 |
| Пластина | ВИЕЦ.711192.002 |
| Пластина | ВИЕЦ.711194.001 |
| Пружина | ВИЕЦ.711193.003 |
| Пружина | ВИЕЦ.753513.005 |
| Втулка | ВИЕЦ.713341.003 |
| Втулка | ВИЕЦ.713341.002 |
| Уплотнение | ВИЕЦ.754127.001 |
| Прокладка | ВИЕЦ.686451.001 |
| Штанга | 5ФБ.743.000 |
| Контактнеподвижн. | ВИЕЦ.685174.001 |
| Контакт подвижный | ВИЕЦ.685174.002 |
| Камера | ВИЕЦ.686422.002 |
| Ввод полимерный | ВКП-35 |
| Ввод фарфоровый | ВВФ-35 |

МКП-35

| № п/п | Наименование | Чертеж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера | 5СЯ 740.089 или 5БП 740.252 |  |
| 2 | Кольцо уплотнительное | 8БП 370.048 |  |
| 3 | Контакт | 5СЯ 551.111 |  |
| 4 | Контакт | 5СЯ 551.113 |  |
| 5 | Механизм | 6СЯ 716.026 |  |
| 6 | Прокладка | 8БП 155.022 |  |
| 7 | Стержень | 5СЯ 540.025 |  |
| 8 | Трубка стеклянная | 8БП 771.213 |  |
| 9 | Тяга | 5БП 234.157 |  |
| 10 | Тяга | 5БП 234.158 |  |
| 11 | Шайба уплотнительная | 8БП 370.047 |  |
| 12 | Штанга | 5СЯ 743.063 |  |
| 13 | Ввод полимерный | ВКП-35 |  |
| 14 | Ввод фарфоровый | ВВФ-35 |  |

Масляный выключатель ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1 (ВМТ-110)

Выключатель предназначен для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также для работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменногом тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением 110 и 220 кВ.

- В   выключателях   ВМТ-110Б (ВМТ-110)  с  токами   отключения   25 и 40 кА три полюса установлены на общей раме и управляются одним пружинным приводом ППрК. -

- В   выключателях   ВМТ-220Б   с  токами   отключения   25 и 40 к А. каждый полюс имеет раму и управляется своим приводом  ППрК.  -

- Для  управления   выключателем  на  напряжение   110  и 220   кВ    с   током   отключения    25   кА   применяется   привод ППрК-1400, для управления выключателем на напряжение ПО и   220   кВ   с   током   отключения   40   кА   применяется   привод ППрК-1800.

- Выключатели серии ВМТ-110 транспортируют в частично разобранном виде. Снятые маслонаполненные колонны упаковывают в ящики или обрешетины, туда же упаковывают кронштейны дли крепления конденсаторов. Наружные рычаги колонн, соединенные горизонтальными тягами с приводом, размещаются внутри рамы: соединительные, шипы колонн выключателей ВМТ-220Б размещаются между продольными швеллерами рамы. Запасные и снятые составные части и техническую документацию упаковывают в шкаф привода. Раму в сборе с приводом отправляют без упаковки или в обрешетине. Конденсаторы для выключателей ВМТ -220Б отправляют в собственной упаковке.

| № п/п | Наименование | Чертеж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт | 5СЯ 551.245 |  |
| 2 | Контакт | 5СЯ 551.226 |  |
| 3 | Тяга 110 | 5СЯ 743.051 |  |
| 4 | Тяга 220 | 5СЯ 743.052 |  |
| 5 | Прокладка | 8СЯ 370.424 |  |
| 6 | Прокладка | 8СЯ 766.068 |  |
| 7 | Уплотнение | 8СЯ 372.051 |  |
| 8 | Прокладка | 8СЯ 372.053 |  |
| 9 | Прокладка | 8СЯ 371.254 |  |
| 10 | Камера (изоляция) | 5СЯ 740.070 |  |
| 11 | Манжета (ППрК) ГОСТ 8752-79 | 1-30Х52-1 |  |
| 12 | Вкладыш | 8СЯ 263.077 |  |
| 13 | Вкладыш | 8СЯ 263.078 |  |
| 14 | Вкладыш | 8СЯ 263.079 |  |
| 15 | Цилиндр | 5СЯ 770.049 |  |
| 16 | Цилиндр | 5СЯ 770.059 |  |
| 17 | Трос | 5СЯ 470.004 |  |
| 18 | Трос | 5СЯ 470.004.01 |  |
| 19 | Ось | 8СЯ 205.662 |  |
| 20 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.438 |  |
| 21 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.439 |  |
| 22 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.441 |  |
| 23 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.443 |  |
| 24 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.448 |  |
| 25 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.498 |  |
| 26 | Прокладка | 8БП 155.022 |  |
| 27 | Прокладка | 8СЯ 370.425 |  |
| 28 | Прокладка | 8СЯ 371.181 |  |
| 29 | Уплотнение | 8СЯ 370.444 |  |
| 30 | Кольцо | 8БП 370.048 |  |
| 31 | Кольцо | 8СЯ 370.469 |  |
| 32 | Кольцо | 8СЯ 370.427 |  |
| 33 | Кольцо | 010-014-25-2-2 |  |
| 34 | Кольцо | 012-016-25-2-2 |  |
| 35 | Кольцо | 055-065-58-2-2 |  |
| 36 | Манжета | 8СЯ 373.017 |  |
| 37 | Ролик | 8СЯ 221.073 |  |
| 38 | ТЭН-60А |  |  |
| 39 | ТЭН-71А |  |  |
| 40 | Шайба уплотнительная | 8БП 370.047 |  |
| 41 | Кольцо уплотнительное | 8СЯ 370.470 |  |
| 42 | Трубка | 8СЯ 770.130 |  |
| 43 | Редуктор в сборе с эл. двигателем |  |  |

Изолятор опорный ВМТ-110 ПВМо-110 (ИМЖК.686174.016)

Покрышки армированные
для масляных выключателей
ТУ 3493-007-00212759-2005

ПВМо-110 01

Комплект модернизации привода ППрК-1400. ППрК-1800

| № п/п | Наименование | Чертеж | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включающий электромагнит - 220В или 110В | 5СЯ 647.054-04 5СЯ 647.054-05 | 1 |
| 2 | Отключающий электромагнит - 220В или 110В | 5СЯ 647.054-08 5СЯ 647.054-09 | 1 |
| 3 | Собачка | 8СЯ 272.086 | 2 |
| 4 | Рычаг промежуточный сцепляюще-расцепляющего устройства в сборе | 5СЯ 231.281 | 2 |
| 5 | Кронштейн для ЭО | 8СЯ 120.114 | 1 |
| 6 | Кронштейн для ЭВ | 5СЯ 120.125 | 1 |
| 7 | Болт прецизионный | 8СЯ 920.232 | 4 |
| 8 | Болт для собачки | 8СЯ 920.201-01 | 2 |
| 9 | Резистор ПЭВ-15 47ОМ для ЭО на 220В или ПЭВ-15 10ОМ для ЭВ на 110В |  | 1 |
| 10 | Ось Ф20мм | 8СЯ 205.612 | 4 |
| 11 | Тяга | 8СЯ 234.145 | 1 |
| 12 | Тяга | 8СЯ 234.176 | 1 |
| 13 | Муфта | 8СЯ 177.069 | 1 |
| 14 | Пружина для устройства блокировки против ручного включения "вхолостую" | 8СЯ 281.527 | 1 |
| 15 | Сухарь | 8СЯ 193.362 | 1 |
| 16 | Винт | 8БП 907.014 | 1 |
| 17 | Болт М6х60 ГОСТ 7798-70 | 8БП 920.894 | 1 |
| 18 | Гайка М6 | 8БП 940.002 | 4 |
| 19 | Шайба 6,5/11х1 | 8БП 950.925 | 6 наиб.кол-во |
| 20 | Шайба 6,65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 8БП 953.003 | 2 |
| 21 | Шайба паронитовая | 8СЯ 710.145 | 2 |
| 22 | Шплинт 3,2х32.019 ГОСТ 397-79 | 8БП 994.018 | 8 |
| 23 | Планка (скоба-шаблон) | 8СЯ 152.059 | 1 |

У-110/2000-40-50

| № п/п | Наименование | Чертеж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камера | 5БП 740.100 |  |
| 2 | Камера | 5БП 740.113 |  |
| 3 | Контакт | 5БП 551.333 |  |
| 4 | Контакт | 5БП 551.335 |  |
| 5 | Контакт | 5БП 551.344 |  |
| 6 | Контакт | 5БП 551.418 |  |
| 7 | Контакт | 5БП 551.430 |  |
| 8 | Контакт правый | 5БП 551.645 |  |
| 9 | Контакт левый | 5БП 551.646 |  |
| 10 | Контакт | 5БП 551.818 |  |
| 11 | Контакт | 5БП 551.818-01 |  |
| 12 | Контакт | 8БП 551.120 |  |
| 13 | Механизм откл. (ШПЭ-44-VI) | 6СЯ 716.025 |  |
| 14 | Механизм откл. (ШПЭ-46) | 6СЯ 716.026 |  |
| 15 | Нагреватель (ТЭН 240Б) | 6СЯ 319.022 |  |
| 16 | Направляющее устройство | 5БП 260.049 |  |
| 17 | Направляющее устройство | 5БП 260.091 |  |
| 18 | Решетка дугогасительная | 5БП 336.099 |  |
| 19 | Стержень | 5БП 540.492.01 |  |
| 20 | Стержень | 5БП 540.492.02 |  |
| 21 | Трубка стеклянная | 8БП 771.213-01 |  |
| 22 | Устройство дугогасительное | 5СЯ 336.010 |  |
| 23 | Штанга | 5БП 234.151 |  |
| 24 | Штанга | 5БП 743.062.02 |  |
| 25 | Штанга | 5СЯ 743.043 |  |
| 26 | Штанга | 5СЯ 743.043.01 |  |
| 27 | Шунт | 5БП 583.017 |  |
| 28 | Трансформатор тока ТВ-110 | 1СЯ 763.008 |  |

У-220-2000

| № п/п | Наименование | Чертеж |
| --- | --- | --- |
| 1 | Буфер | 5СЯ 287.039 |
| 2 | Связь гибкая | 5БП 505.081 |
| 3 | Камера дугогасительная | 5БП 740.176 |
| 4 | Контакт | 5БП 551.889 |
| 5 | Контакт левый | 5БП 551.645 |
| 6 | Контакт подвижный | 5БП 551.887 |
| 7 | Контакт правый | 5БП 51.646 |
| 8 | Контакт промежуточный | 5БП 551.890 |
| 9 | Контакт промежуточный верхний | 5БП 551.255 до 1000А |
| 10 | Контакт промежуточный нижний | 5БП 551.228 |
| 11 | Контактодержатель | 5БП 104.105 |
| 12 | Мех-м откл. (ШПЭ-44) | 6СЯ 716.026 |
| 13 | Мех-м откл. (ШПЭ-44-11) | 6СЯ 716.025 |
| 14 | Перемычка | 5БП 585.048 |
| 15 | Стержень | 5БП 540.492 |
| 16 | Трубка стеклянная | 8БП 771.213.02 |
| 17 | Штанга | 5БП 743.062 |
| 18 | Штанга | 5БП 743.062.01 |
| 19 | Штанга | 5БП 234.246 |
| 20 | Шунт | 5БП 583.024 |

МКП-110

| № п/п | Наименование | Чертеж |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контакт верхний 630 | 5БП 551.764.01 |  |
| 2 | Контакт верхний 1000 | 5БП 551.764 |  |
| 3 | Контакт средний 1000 | 5БП 551.761 |  |
| 4 | Контакт средний 630 | 5БП 551.761.01 |  |
| 5 | Контакт нижний 630 | 5БП 551.755.01 |  |
| 6 | Контакт нижний 1000 | 5БП 551.755 |  |
| 7 | Перемычка 630 | 5БП 585.146.01 |  |
| 8 | Перемычка 1000 | 5БП 585.146 |  |
| 9 | Штанга | 5СЯ 743.042 |  |
| 10 | Контакт подвижный | 5СЯ 551.194 |  |
| 11 | КБО А | 5СЯ 551.039.02 |  |
| 12 | КБВ | 5БП 551.094.01 |  |
| 13 | Дугогасительная камера 1000А | 5БП 740.167 |  |
| 14 | Дугогасительная камера 630А | 5БП 740.167.01 |  |
| 15 | Нагреватель | 6СЯ 319.022 |  |
| 16 | Болт изоляционный | 5СЯ 851.008 |  |
| 17 | Маслоуказатель | 6БП 349.008 |  |
| 18 | Трубка стеклянная | 8БП 771.213-01 |  |
| 19 | Связь гибкая | 5БП 505.077 |  |
| 20 | Шунт | 5БП 583.017 |  |
| 21 | Накладка камеры | 5БП 135.170 |  |
| 22 | Механизм откл. (ШПЭ-33) | 6СЯ 716.026 |  |
| 23 | Буфер | 5БП 287.084 |  |

Катушки включения и отключения

| № п/п | Чертеж | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Катушки включения |  |  |
| 1 | 1Б-50448 | ПС-10Е(ВМГ, ВМ-35) |  |
| 2 | 1Б-50448 | ПС-10Е(ВМ-16.200А) |  |
| 3 | 1Б-50448 | ПС-10Е(ВМ-1600.1000А) |  |
| 4 | 5БП 522.301 | ПЭ-11 (ВМП-10) |  |
| 5 | 5БП 522.301-01 | ПЭ-10 (ВМП-10) |  |
| 6 | 5БП 522.301-02 | ПЭВ-11А(ВМПЭ-10-630/1000-20кА) |  |
| 7 | 5БП 522.301-03 | ПЭВ-11А(ВМПЭ-10-630/1000-20кА) |  |
| 8 | 5БП 522.301-04 | ПЭВ-12А(ВМПЭ-10-630/1000-31,5кА) |  |
| 9 | 5БП 522.301-05 | ПЭВ-12А(ВМПЭ-10-630/1000-31,5кА) |  |
| 10 | 5БП 522.301-06 |  |  |
| 11 | 5БП 522.301-07 |  |  |
| 12 | 5БП 522.301-08 | ВВК-35, ВВЛ-35 |  |
| 13 | 5БП 522.301-09 | ВВК-35, ВВЛ-35 |  |
| 14 | 5БП 522.301-10 | ШПЭ-12 (С-35-630-10) |  |
| 15 | 5БП 522.301-11 | ШПЭ-12 (С-35-630-10) |  |
| 16 | 5СЯ 520.307 | ППрК |  |
| 17 | 5СЯ 520.307-02 | ППрК |  |
| 18 | 5СЯ 520.277 | ШПЭ-31 (ВМО-35) |  |
| 19 | 5СЯ 520.277-01 | ШПЭ-31 (МКП-35) |  |
| 20 | 5СЯ 520.277-02 | ШПЭ-33 (МКП-110) ШПЭ-38 (С-35) |  |
| 21 | 5СЯ 520.277-03 | ШПЭ-44, ШПЭ-44-11 |  |
| 22 | 5СЯ 520.277-04 | ШПЭ-44У1 (У-110-2000-40) |  |
| 23 | 5СЯ 520.277-05 | ШПЭ-46 (У-220-2000-40) |  |
| 24 | 5СЯ 520.277-06 | ШПЭ-46 (У-110-2000-50) |  |
|  | Катушки отключения |  |  |
| 1 | 5СЯ 520.302 | ПЭВ-11А, ПЭВ-12А |  |
| 2 | 5СЯ 520.302-01 | ПЭВ-11А, ПЭВ-12А |  |
| 3 | 5СЯ 520.302-02 |  |  |
| 4 | 5СЯ 520.302-03 |  |  |
| 5 | 5СЯ 520.302-04 | ШПЭ-31, ШПЭ-33,ШПЭ-44,44-11,ШПЭ-38 |  |
| 6 | 5СЯ 520.302-05 | ШПЭ-31, ШПЭ-33,ШПЭ-44,44-11,ШПЭ-38 |  |
| 7 | 5СЯ 520.302-06 | ШПЭ-44У1 |  |
| 8 | 5СЯ 520.302-07 | ШПЭ-44У1 |  |
| 9 | 5СЯ 520.302-08 |  |  |
| 10 | 5СЯ 520.302-09 |  |  |
| 11 | 5СЯ 520.302-10 | ПЭВ-12 |  |
| 12 | 5СЯ 520.302-11 | ПЭВ-12 |  |
| 13 | 5СЯ 520.302-12 | ПЭ-11 |  |
| 14 | 5СЯ 520.302-13 | ПЭ-11 |  |
| 15 | 5СЯ 520.307-01 | ППрК-1800 |  |
| 16 | 5СЯ 520.307-03 | ППрК-1880 |  |
| 17 | 5СЯ 520.307-04 |  |  |
| 18 | 5СЯ 520.307-05 |  |  |
| 19 | 5СЯ 520.307-06 | ППрК-700, ППрК-1400 |  |
| 20 | 5СЯ 520.307-07 | ППрК-700 |  |
| 21 | 5СЯ 520.178 | ШПЭ-46 |  |
| 22 | 5СЯ 520.178-01 | ШПЭ-46 |  |

Элегазовые выключатели серии ВГТ 
Выключатели предназначены для коммутации электрических цепей при нормальных и аварийных режимах, а также работы в циклах АПВ в сетях трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 110 и 220 кВ.1.2. Выключатели изготовлены в климатическом исполнении У и ХЛ*, категории размещения 1 ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1. Они предназначены для эксплуатации в открытых и закрытых распределительных устройствах в районах с умеренным и холодным климатом (-55°С)

### Выключатель элегазовый типа ВГУ-110

Назначение Выключатель элегазовый типа ВГУ-110 предназначен для коммутации электрических цепей при      нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Структура условного обозначения ВГУ-110 II*-40/3150 У1: ВГ - выключатель газовый; У - конструктивное исполнение; 110 - номинальное напряжение, кВ; II* - категория внешней изоляции по длине пути утечки в соответствии с ГОСТ 9920-89; 40 - номинальный ток отключения, кА; 3150 - номинальный ток, А; У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69. Условия эксплуатации Высота над уровнем моря до 1000 м. Рабочее значение температуры окружающего воздуха от минус 45 до 40С. Скорость ветра при наличии гололеда - не более 15 м/с. Скорость ветра при отсутствии гололеда - не более 40 м/с. Допустимое тяжение проводов в плоскости полюса выключателя- 1000 Н. Окружающая среда не взрывоопасная с содержанием коррозионно-активных агентов по ГОСТ 15150-69 ( для атмосферы типа II ). Выключатель соответствует требованиям ТУ 16-95 ИБКЖ.674122.010 ТУ.

Втычные контакты выдвижных элементов КРУ

КРУ 2-10; К-37; К-XIII; K-XXVI; KIII-y; KVI-y; K-59; R-104; K-49; KMB; KM-1Ф

Втычные контакты автоматических выключателей

Втычные контакты для ячеек КРУ

| № | Наименование | Чертёж |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контакт КРУ 2-10, 630А | ПЭ.500-99-01 |
| 2 | Контакт КРУ2-10, 1000А | ПЭ.500-99 |
| 3 | Контакт КРУ2-10, 1600А | ПЭ.500-99-02 |
| 4 | Нож верхний КРУ2-10, 630А | ПЭ.287-04 |
| 5 | Нож нижний КРУ2-10, 630А | ПЭ.289-04 |
| 6 | Нож верхний КРУ2-10, 1000А | ПЭ.287-04-01 |
| 7 | Нож нижний КРУ2-10, 1000А | ПЭ.289-04-01 |
| 8 | Нож нижнийКРУ2-10 с з/н 630, 1000А | ПЭ.230-05 |
| 9 | Нож верхний КРУ2-10, 1600А | ПЭ.288-04 |
| 10 | Нож нижний КРУ2-10, 1600А | ПЭ.291-04 |
| 11 | Нож нижний КРУ2-10 с з/н, 1600А | ПЭ.332-04-01 |
| 12 | Контакт К-59,К-49, К-104, КМВ, 1600А | 5КА.551.083 |
| 13 | Контакт К-59,К-49, К-104, КМВ, 630А | 5КА.551.136 |
| 14 | Нож верхний КМ-1Ф, 630, 1000А | ПЭ.100-05 |
| 15 | Нож верхний КМ-1Ф, 1600А | ПЭ.100-05-01 |
| 16 | Нож нижний КМ-1Ф, 630, 1000А | ПЭ.101-05 |
| 17 | Нож нижний КМ-1Ф, 1600А | ПЭ.101-05-01 |
| 18 | Контакт К- IIIУ, VIУ, 630А с изол. | ПЭ.235-02 |
| 19 | Контакт К- IIIУ, VIУ, 1000А с изол | ПЭ.360-04 |
| 20 | Контакт К- IIIУ, VIУ, 1600А с изол | ПЭ.260-04 |
| 21 | Контакт К- IIIУ, VIУ, 630А | ПЭ.022-01 |
| 22 | Контакт К- IIIУ, VIУ, 1000А | ПЭ.365-04 |
| 23 | Контакт К- IIIУ, VIУ, 1600А | ПЭ.215-04 |
| 24 | Нож К- IIIУ,630А | ПЭ.301-07 |
| 25 | Нож К-IIIУ, 1600А | ПЭ.238-06 |
| 26 | Нож К-IIIУ, 1600А | ПЭ.694-05 |
| 27 | Контакт К- 37, 630А | ПЭ.328-01 |
| 28 | Контакт К- 37, 1000А | ПЭ.328-01-01 |
| 29 | Контакт К- 37, 1600А | ПЭ.328-01-02 |
| 30 | Нож верхний К-37, 1000А | ПЭ.018-06 |
| 31 | Нож нижний К-37, 1000А | ПЭ.019-06 |
| 32 | Контакт К-XII, К-XXVI, 630А | ПЭ.060-02 |
| 33 | Контакт К-XII, К-XXVI, 1000А | ПЭ.060-02-01 |
| 34 | Контакт К-XII, К-XXVI, 1600А | ПЭ.060-02-02 |
| 35 | Нож верхний К-ХII, 630, 1000А | ПЭ.290-04 |
| 36 | Нож нижний К-ХII, 630, 1000А | ПЭ.075-06 |
| 37 | Нож нижний К-ХII, 630, 1000А | Э710002 |

Резинотехнические к масляным выключателям

| № | Наименование | Чертеж |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кольцо | 8БП 370.047 |
| 2 | Кольцо | 8БП 370.048 |
| 3 | Кольцо | 5СЯ 370.427 |
| 4 | Кольцо ГОСТ 9833 055-065 |  |
| 5 | Кольцо ГОСТ 9833 010-014 |  |
| 6 | Кольцо ГОСТ 9833 012-016 |  |
| 7 | Кольцо ГОСТ 9833 095-105 |  |
| 8 | Манжета | 8СЯ 373.017 |
| 9 | Прокладка | 8СЯ 371.181 |
| 10 | Уплотнение | 8БП 370.498 |
| 11 | Уплотнение | 8БП 370.470 |
| 12 | Уплотнение | 8БП 370.444 (толст.) |
| 13 | Уплотнение | 8БП 370.444 (тонк.) |
| 14 | Уплотнение | 8БП 370.443 |
| 15 | Уплотнение | 8БП 370.441 |
| 16 | Уплотнение | 8БП 370.439 |
| 17 | Уплотнение | 8БП 370.438 |
| 18 | Прокладка | 8СЯ 370.425 |
| 19 | Прокладка | 8БП 155.022 |
| 20 | Уплотнение | 8СЯ 370.448 |
| 21 | Уплотнение | 8СЯ 372.425-1 |
| 22 | Прокладка | 8СЯ 366.424(068) |
| 23 | Колпачок | 8БП 307.026 |
| 24 | Уплотнение | 8БП 371.018 |
| 25 | Прокладка | 8БП 372.053 |
| 26 | Прокладка | 8БП 372.018 |
| 27 | Манжета | ППрК (30х52) |
| 28 | Прокладка | 372.281 |
| 29 | Прокладка | ППрК 371.205 |
| 30 | Кольцо | 5БП 217.000 |
| 31 | Уплотнение | 8БП 155.538 |
| 32 | Кольцо | 8БП 370.469 |
| 33 | Уплотнение | 8СЯ 371.051 |
| 34 | Прокладка | 8СЯ 371.254 |
| 35 | Рем комплект РТИ к ВМТ-110-220кВ |  |

Разъединитель РНДЗ-35

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
| --- | --- |
| Эл. магнитный ключ | КЭЗ-1М УХЛ2 |
| Ламель | КЛ8.572.001 ВИЛЕ.745482.001 |
| Магнитный ключ | КМ-1 УХЛ2 |
| Пружина | КЛ8.281.001 |
| Привод | ПРГ-2БУ УХЛ1 |
| Привод | ПРН-110М |
| Привод | ПРН-220М |
| Ламель заземляющих ножей | КЛ8.572.000 ВИЛЕ.745482.002 |
| Гибкая связь заземляющих ножей | КЛ8.505.041 ВИЛЕ.757482.033 |
| Гибкая связь контактных ножей | КЛ8.505.200 ВИЛЕ.757482.073 |
| Блок-замок | 3Б-1М УХЛ2 |

Запасные части к РНДЗ-110:

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
| --- | --- |
| Эл. магнитный ключ | КЭЗ-1М УХЛ2 |
| Привод | ПРН-220М |
| Пружина | КЛ8.281.016 |
| Пружина | ВИЛЕ.753513.007 |
| Магнитный ключ | КМ-1 УХЛ2 |
| Ламель заземляющих ножей | КЛ8.572.006 ВИЛЕ.745482.003 |
| Ламель контактных ножей | КЛ8.572.007 |
| Контактная пружина | КЛ8.281.001 ВИЛЕ.753513.001 |
| Группа контактных ножей | КЛ5.566.569.01 |
| Группа заземляющих ножей | КЛ5.566.570.01 |
| Гибкая связь заземляющих ножей | КЛ8.505.128 |
| Гибкая связь заземляющих ножей | ВИЛЕ.757482.055 |
| Гибкая связь контактных ножей | КЛ.8.505.009 |
| Гибкая связь контактных ножей | ВИЛЕ.757482.073 |
| Блок-замок | 3Б-1М УХЛ2 |

Запасные части к РДЗ-110:

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
| --- | --- |
| Привод (замена ПР-90/90) | ПРГ-01-2Б УХЛ1 |
| Привод (замена ПР-90/90) | ПРГ-2БУ УХЛ1 |
| Ламель заземляющих ножей | КЛ8.572.006 |
| Ламель контактных ножей | КЛ8.572.007 |
| Контактный узел | РДЗ-2-110/1000 |
| Гибкая связь заземляющих ножей | ВИЛЕ.757482.055 |
| Гибкая связь контактных ножей | КЛ8.505.009 |
| Блок-замок | 3БМ-1М УХЛ2 |

Разъединитель РНДЗ-220

| НАИМЕНОВАНИЕ | ЧЕРТЕЖ |
| --- | --- |
| Гибкая связь | ВИЛЕ.757481.020 |
| Связьгибкая | КЛ8.505.094 (ВИЛЕ.757482.052 ) |
| Ламель | КЛ8.281.016 (ВИЛЕ.304581.003 ) |
| Ламель | КЛ8.572.062 (ВИЛЕ.745483.002) |
| Ламель | КЛ5.572.001 |

ВВОД ПОЛИМЕРНЫЙ С КОНДЕНСАТОРНОЙ ВТУЛКОЙ  ВКП-35

Ввод полимерный конденсаторный предназначен для установки на все виды баковых выключателей на 35 кВ (С-35, ВТ-35, ВМ-35, МКП-35,ВБЭТ-35, ВБЭТ-27,5 и др.).

Конструктивно ввод состоит из:

- конденсаторной втулки, намотанной из плотной высококачественной электроизоляционной бумаги, и пропитанной электроизоляционным лаком на эпоксидной составляющей.

Произведенные расчеты позволили расположить конденсаторные прокладки из алюминиевой фольги таким способом, чтобы максимально выровнять электрическое поле.

Нижняя часть втулки (на уровне трансформатора тока) имеет экран заземления, с выводом провода для подсоединения к  массе выключателя и проведения тестовых измерений.

- наружной внешней изоляции юбок, выполненной из термореактивного трекингостойкого полимера методом вакуумного литья.

На данном этапе вводы прошли все виды требуемых по ГОСТ испытаний и поставляются для производства выключателей ВБЭТ-35 и ВБЭТ-27,5, выпускаемых ФГУП НПП «Контакт» (г. Саратов). Вводы  выпускаются в соответствии с ТУ 3493-001-20618529-01, согласованными с Федеральной Сетевой Компанией РАО «ЕЭС». На вводы получено экспертное заключение ФСК РАО «ЕЭС».

  - вводы изготавливаются на токи 630 и 1600 А;

  - вес ввода 18-18,5 кг;

  - длина пути утечки внешней изоляции 120 см;

  - вводы экологически и взрывобезопасны;

  - гарантийный срок эксплуатации 3 года.

ВВОД ФАРФОРОВЫЙ ВВФ-35

Ввод конденсаторный ВВФ-35 с внешней фарфоровой изоляцией предназначен для установки на все виды баковых (масляных и вакуумных) выключателей на 35 кВ (С-35, ВТ-35, ВМ-35, МКП-35, ВБЭТ-35 ВБЭТ-27,5, ВВС-35 и др.)

Ввод отличает повышенная надежность благодаря улучшенной защите конденсаторной втулки ввода от проникновения влаги. Полимерная оболочка втулки, сформированная единой с фланцем, полностью герметизирует верхнюю и среднюю часть втулки. При этом внутреннее воздушное пространство ввода сведено к минимуму, применена двухступенчатая герметизация верхней и нижней частей фарфоровой прокрышки. Категории исполнения внешней изоляции вводов I и II по ГОСТ 9920-89.

| Тип выключателя | L,mm | L1,mm | l,mm | d.mm | d1,mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-35 | 1240 | 527 | 47 | 21 | М22*1,5 |
| ВТ-35 | 1240 | 511 | 55 | М20*1,5 | М22*1,5 |
| ВМ-35 | 1275 | 527 | 82 | 21 | М22*1,5 |
| МКП-35 | 1265 | 527 | 73 | 21 | М22*1,5 |
| ВВС-35 | 630А | 1240 | 527 | 47 | 21 | М22*1,5 |
|  | 1600А |  |  |  |  | М24*1,5 |
| ВБЭТ-35 | 630А | 1240 | 527 | 47 | М22*1,5 | М22*1,5 |
|  | 1600А |  |  |  |  | М24*1,5 |

Привод пружинный ПП-67 (ПП-67К) Предназначен для управления выключателями переменного тока высокого напряжения ВМП-10, ВПМ-10, С-35М напряжением до 35 кВ включительно. Управление приводом может осуществляться: • вручную; • автоматически Привод применяется для внутренней или наружной (в шкафу типа ШПП-63) установки

ПРИВОД ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПЭ-11 М1 У3

НАЗНАЧЕНИЕ

Привод электромагнитный постоянного тока ПЭ-11 М1 У3 предназначен для дистанционного и автоматического управления высоковольтным выключателем типа ВПМ-10, в комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН) и камерах сборных односторонних (КСО), с номинальным напряжением до 10 кВ трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
   Приводы этой серии относятся к группе приводов прямого действия. В случае необходимости возможно ручное управление приводом.

Технические характеристики

Номинальное напряжение постоянного тока, В:

включающего электромагнита - 110; 220

отключающего электромагнита - 110/220

Пределы оперативной работы привода по напряжению на зажимах обмоток электромагнитов, % Uном:

включающего электромагнита - 85-110 
отключающего электромагнита - 65-120

Потребляемый ток обмоток электромагнитов, А, не более, при напряжении В:

включающего: 110 - 120 
220 - 60 
отключающего: 110 - 2,5 
220 - 1,25

Количество коммутирующих контактов для внешних вспомогательных цепей (ПКУ) - 8

Отключаемый ток коммутирующих контактов, А, при напряжении, В:

127 переменного тока - 10 
220 переменного тока - 10 
110 постоянного тока - 2 
220 постоянного тока - 1

Угол поворота вала привода, градус - 90+2

Масса, кг - 53

.

Привод пружинный ППО-10 У2

НАЗНАЧЕНИЕ

Привод  ППО-10 У2  является  приводом  непрямого  действия  (в  случае  необходимости  возможно  ручное  управление  приводом)  и  предназначен  для  управления  масляным  выключателем  серии  ВПМП-10 У2  в  камерах:  КСО-285 УХЛ4, КСО-292 УХЛ4, ЯКНО-6(10) У1.

Привод  имеет  28  вариантов  схем  защиты, выполненных  на  встроенных  электромагнитах  и  расцепителях  прямого  действия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИВОДА  ППО-10 У2

Наибольшее  количество  операций  (ВКЛ.;  ОТКЛ.)  при  полностью  заведенных  рабочих  пружинах  без  их  подзаводки 3

Номинальное напряжение электродвигателя  заводки  рабочих  пружин,  В:

-    постоянного  тока 110  или  220

-    переменного  тока 127  или  220

Время  заводки  рабочих  пружин  привода  при  минимальном  напряжении,  с,  не  более:

-    на  две  операции 20

-    на  три  операции 30

Потребляемая  мощность  электродвигателя  заводки  рабочих  пружин,  Вт / ВА 290 / 365

Номинальное  напряжение  электромагнита  дистанционного  ОТКЛ.  и  ВКЛ.  (YAT,  YAC),  В:

-    постоянного  тока 110;  220

-    переменного  тока 127;  220

Максимальное  количество  встроенных  элементов  защиты5

Масса  привода  с  элементами  защиты,  кг,  не  более 100

ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ КАСКАДНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРЕХОБМОТОЧНЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 110-330 кВ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТАЦИОНАРНЫХ УСТАНОВОК

Измерительный трансформатор НКФ-110-57 У1 (Т1)

Технические характеристики и габаритные размеры 
трансформатора измерительного НКФ-110-57 У1 (Т1)

| Номинальные напряжения обмоток, В (обмотка ВН) | 110000 : √3 |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения обмоток, В (обмотка НН основная) | 100 : √3 |
| Номинальные напряжения обмоток, В (обмотка НН дополнительная) | 100 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА (основная) 0,2 | 200 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА (основная) 0,5 | 400 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА (основная) 1 | 600 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА (основная) 3 | 1200 |
| Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА (дополнительная) 3Р | 600 |
| Предельная мощность, ВА | 2000 |
| Масса, кг | 630 |
| Длина х ширина х высота, мм | 622 х 632 х 1790 |

Трансформатор тока наружной установки ТФЗМ 110Б (ТФЗМ-110)

производитель трансформатора тока ТФЗМ 110Б (ТФЗМ-110)

Технические характеристики трансформатора тока наружной установки ТФЗМ 110Б (ТФЗМ-110)

| Наименование параметра | Норма |
| --- | --- |
| Номинальный первичный ток | 50-100 | 75-150 | 100-200 | 150-300 | 200-400 | 300-600 | 750 | 400-800 | 500- 1000 |
| Наибольший рабочий первичный ток, А | 50-100 | 80-160 | 100-200 | 160-320 | 200-400 | 320-630 | 800 | 400-800 | 500- 1000 |
| Трехсекундный ток термической стойкости, кА | 2-4 | 3-6 | 4-8 | 6-12 | 8-16 | 13-26 | 26 | 14-28 | 15- 30 |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 10-20 | 15-30 | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 50-100 | 100 | 50-100 | 50- 100 |
| Номинальный вторичный ток, А. | 1 или 5 |
| Номинальное напряжение, кВ | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Число вторичных обмоток: | от 3 до 5 |
| для измерений | 1 или 2 |
| для защиты | 2 или 3 |
| Класс точности вторичных обмоток: |
| для измерений | 0,2S или 0,5S или 0,5 |
| для защиты | 5Р |
| Номинальный коэффициент безопасности обмотки для измерений: |
| в классе точности 0,2S | 9 |
| в классе точности 0,5S и 0,5 | 15 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты: | 20 |
| Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности 0,8, ВА: | 30 |

Ввод для масляных выключателей ГМВII-15-220/2000 ИВЕЮ.686342.036 Тип ввода Номер чертежа вид внутр. изоляции Материал и габариты упаковки (длина, ширина, высота), мм масса ввода нетто/брутто, кг Тип и номер чертежа ранее выпускавшегося ввода ГМВII-15-220/2000 ИВЕЮ.686342.036 OIP дерево 5100х740х900 930/1304 БМВПУ; БМВУ 220/1000 2ШЦ.800.091, 091-01 БМВПУ; БМВУ 220/2000 2ШЦ.800.112, 112-01 БМВПУ; БМВУ 220/2000 2ШЦ.800.097, 097-01 ГМВII-15-220/2000 2ШЦ.800.112-03

ГТПВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.023

| [ ] | 18.08.2008, 11:52 |
| --- | --- |
| Ввод для масляных выключателей ГТПВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.023 Тип ввода Номер чертежа вид внутр. изоляции Материал и габариты упаковки (длина, ширина, высота), мм масса ввода нетто/брутто, кг Тип и номер чертежа ранее выпускавшегося ввода ГТПВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.023 RBP дерево 2900х660х725 170/318 БМВУ 110/1000 419-0-0 |

ГТВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.013

| [ ] | 18.08.2008, 10:44 |
| --- | --- |
| Ввод для масляных выключателей ГТВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.013 Тип ввода Номер чертежа вид внутр. изоляции Материал и габариты упаковки (длина, ширина, высота), мм масса ввода нетто/брутто, кг Тип и номер чертежа ранее выпускавшегося ввода ГТВII-15-110/2000 ИВЕЮ.686351.013 RBP дерево 2950х700х730 250/466 БМВУ 110/1000 |

Трансформаторы измерительные

НКФ-110/57

НКФ-220/58

НКФ-110/83

ТФЗМ-35

ТФЗМ-110

ЗНОМ-35

ТОЛ-35

ТОЛ-10

ТПЛ-10

ТПОЛ-10

ТОЛ-10-1

ТЛК-10

ТСЗИ-1,6

ТСЗИ-2,5